## Slide 1
総則 | 目的及び範囲 |  | この計画は、防火管理業務に必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、ここに勤務し、出入りする全ての関係者に適用する。 |  | 
 |  |  | この計画で示す防火管理業務を行う範囲は、別図に示す当該事業所が専有する部分について、全て責任を持つものとする。 |  | 
 | 管理権原者 |  | 管理権原者は、事業所内の防火管理業務について、全ての責任を持つ。 |  | 
 | 防火管理者 |  | 防火管理者はこの計画の作成及び実行に関する全ての権限を持ち業務する。 |  | 
事業所概要 | 建物名称 |  |  |  | 
 | 事業所等名称 |  |  |  | 
 | 事業所用途 |  | □事務所 □飲食店 □物品販売店 □学校 □倉庫 □作業場 □病院等□福祉施設等 □駐車場 □その他（ ） |  | 
 | 占有部分 |  | 階部分（ 号室） | 占有面積 | ㎡
防火管理業務 | 消防機関への届出等 | 管理権原者または防火管理者等は次の各号に掲げる業務について届出、報告及び 連絡を行う。 １ 防火管理者選任（解任）届出 ２ 消防計画作成（変更）届出 ３ 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ４ 自衛消防訓練実施の事前連絡 ５ 工事中の消防計画 ６ その他 ※防火管理者は、報告または届け出た書類等の写しその他防火管理業務に必要な 書類等を防火管理維持台帳に一括して編冊し、保管する。 |  |  | 
 | 利用者等の責務 | 防火管理者は利用者等に次の事項を順守させる。 １ 避難経路図は別図のとおりとし、避難口、階段、避難通路等には避難障害となる 設備を設けたり物品を置かない。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かない。 ３ 喫煙は、指定された場所で行う。 ４ 火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理、整頓し、可燃物に接近して 使用しない。 |  |  | 
 | 工事中の防火管理 | 防火管理者は、増築、改築、模様替え等の工事を行うときは、工事中の安全対策を策定し、必要な指示を与える。 |  |  | 
 |  | 防火管理者は工事人に対して次の事項を遵守させる。 １ 溶接や溶断を行う場合は、事前に消火器、工事用シート(防炎物品)等を準備する。 ２ 防火管理者が指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用を行わない。 ３ 工事場所ごとに火気及び危険物の使用責任者を定める。 ４ 危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受ける。 ５ 放火を防止するため、資機材等を整理、整頓をする。 ６ その他防火管理者が指示すること。 ７ 軽微な増築、改築等の工事を行う場合で、この消防計画により適切に防火管理業 務を実施できる場合を除き、別に工事中の消防計画を作成し、消防署に届け出る。 |  |  | 
消防計画（テナント用）

## Slide 2
火災予防上の点検等 | 防火管理者（防火管理者が指名する者）は、日常、下表の点検対象について自主点検を実施する。また、自主点検記録表（別表１）にその結果を記録する。 防火管理者は、不備欠陥等については改修計画を樹立し、早期に改修する。 |  |  |  |  | 
 | 点検項目 | 避難通路 |  |  | 火を使用する設備・器具 | 
 |  | 防火区画 |  |  | 電気を使用する設備・器具 | 
 |  | 消防用設備等 |  |  | その他 | 
教育・訓練 | 防災教育 | 防火管理者は、従業員、新入社員、パート等に対して防災教育を実施する。 なお、防災教育の内容は概ね次の各号に掲げるものとする。 １ 消防計画について ２ 従業員等が守るべき事項について ３ 火災発生時及び地震発生時の対応について ４ その他火災予防上必要な事項について |  |  |  | 
 |  | 実施時期 | □入社、採用、配属時 □ 月 □消防訓練時 □その他（ ） |  |  | 
 | 訓練 | 防火管理者は、消火訓練、避難訓練、通報訓練を年２回以上実施する。 □ 訓練の実施前にあらかじめ消防署に通報することとする。 □ 建物全体で実施する訓練にも参加することとする。 |  |  |  | 
 |  | 実施時期 | １回目 | ２回目 |  | ３回目
 |  |  | 月 | 月 |  | 月
その他 | 自衛消防の組織 | 自衛消防の組織を次のとおり定める。 |  |  |  | 
 | その他 | □ 管理権原者は、統括防火管理者を中心に他の管理権原者と協力し、ビル全体の 防火安全性の向上に努める。 □ 防火管理者は、共同防火管理協議事項及び全体についての消防計画に 定められている事項について、統括防火管理者に報告する。 |  |  |  | 
●附則 この計画は、令和 年 月 日から施行する。
●添付書類 別表１ 自主点検記録表
別図 各階平面図(各階平面図に消防用設備等設置場所、避難経路を明記)
 | 通 報 連 絡 係 | 初 期 消 火 係 | 避 難 誘 導 係 | 応 急 救 護 係
氏名 | （防火責任者） | （火元責任者） |  | 
任務 | ・非常ベル等を鳴らす。 ・119番通報を実施 ・関係者へ連絡 ・消防隊に情報提供 | ・消火器等での初期消火 ・天井まで燃え移ったら初期消火を中止して避難する。 | ・避難口を開放し、避難経路図に従い避難誘導 ・大きな声でパニック防止に努める。 | ・負傷者に対する応急処置 ・救急隊との連携、情報提供 ・負傷者の氏名記録
◇作成上の留意事項◇
・自衛消防隊長は、管理権原者または、防火管理者とします。
・自衛消防隊長のもとに、通報連絡係、初期消火係、避難誘導係を定め、
従業員数等により、応急救護係等を定めます。
・各係員の氏名は消防機関への届出については役職名等で構いませんが、
事業所内に掲示するものは誰もが分かるように係名、担当者名等を記入します。
また、転勤等で変更が生じた場合は速やかな訂正が必要です。
・従業員が少ない場合は、任務に支障のない範囲で２つの係を兼務しても構いません。
自衛消防隊長

## Slide 3
別表１ 自主点検記録表（毎日点検 例：特定防火対象物（テナントを含む））
令和 年 月分
検 査 日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考
 |  | 避難障害 |  |  | 消防用設備 |  |  |  | 火気・電気 |  |  |  | その他 |  |  | 
 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 
 |  | 避難口（物品等） | 避難通路（物品等） | 防火戸・防火シャッター (物品等による閉鎖障害) | 消火器の位置 | 消火設備・避難器具の 操作障害 | 誘導灯の点灯不良 （視認障害を含む） | 警報設備の操作障害 （発信機・受信機等） | ちゅう房の清掃 | 発熱を伴う器具等と 可燃物との接触 | 電気器具の配線 （老化・損傷・ほこり） | 終業時の火気・ 電気使用の確認 | 危険物の数量の確認 | 危険物の周囲の維持管理 | その他（ ） | 
1 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
24 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
28 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
29 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
30 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31 | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
防火管理者確認
※良の場合には○、不備のある場合は×、是正した場合は を付けます。
×

## Slide 4
別表１ 自主点検記録表（月に１～２回点検 例：非特定防火対象物又は共用部）
令和 年
検 査 月 日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管 理 者 確 認 欄 | 備 考
 |  | 避難障害 |  |  | 消防用設備 |  |  |  | 火気・電気 |  |  |  | 
 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | 
 |  | 避難口（物品等） | 避難通路（物品等） | 防火戸・防火シャッター (物品等による閉鎖障害) | 消火器の位置 | 消火設備・避難器具の 操作障害 | 誘導灯の点灯不良 （視認障害を含む） | 警報設備の操作障害 （発信機・受信機等） | 発熱を伴う器具等と 可燃物との接触 | 電気器具の配線 （老化・損傷・ほこり） | 電気室等の整理、清掃 及び可燃物の放置 |  | 
１／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
１／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
３／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
３／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
４／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
４／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
５／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
５／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
６／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
６／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
７／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
７／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
８／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
８／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
９／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
９／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12／ | 状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
防火管理者確認
※良の場合には○、不備のある場合は×、是正した場合は を付けます。
※避難口、階段室や防火戸の周囲にテナントの物件等が存置されている場合はテナントの責任者に
改善を指示してください。
×

## Slide 5
別図 各階平面図 (防火管理の範囲・消防設備等の設置場所・避難経路を記す)
凡例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
消
消火器
避難経路
誘導灯